Wrocław, dn. 11.01.2008

PIOTR TWARÓG,

GRZEGORZ PIETRZAK

Gr. PON/N 09:00-12:00

Laboratorium Protokołów transmisji cyfrowych

i systemów wbudowanych

Temat zadania: Monitorowanie warunków

w szklarni przy pomocy mikrokontrolera

Plik README

Prowadzący:

dr inż. Jan Nikodem

## Co to za projekt?

Celem niniejszego projektu było stworzenie systemu monitorującego warunki w szklarni. Zestaw czujników (temperatury i natężenia światła) podłączonych do mikrokontrolera na zlecenie serwera wykonuje pomiary, których wyniki zostają przesłane poprzez Ethernet do bazy MySQL. Interfejs WWW korzystając z tej bazy wyświetla otrzymane wartości, wyliczając trendy i rysując wykresy. System jest bardzo prosty w obsłudze, ponieważ wymaga zainstalowania po stronie komputera tylko serwera HTTP z obsługą MySQL i PHP.

## Od czego zacząć?

Uruchamianie systemu należy zacząć od przeczytania pliku   Instrukcja uruchamiania projektu.doc z katalogu  Instrukcje dla użytkowników. Znajduje się tam opis instalacji serwera WWW, sposób podłączania peryferiów do mikrokontrolera oraz instrukcja konfiguracji urządzenia poprzez port szeregowy. Po wykonaniu czynności wymienionych w tym pliku trzeba zapoznać się z dokumentem  Instrukcja korzystania z interfejsu www.doc, który pomoże poruszać się po stronie WWW prezentującej wyniki oraz po interfejsie konfiguracyjnym.

Dla zaawansowanych użytkowników przeznaczony jest plik  Instrukcja programowania mikrokontrolera.doc, w którym pokazany został sposób programowania mikrokontrolera (czyli wgrywania do jego pamięci specjalnie przygotowanych aplikacji), wraz z kompilacją kodu za pomocą dedykowanego kompilatora GCC.

Dokładny, techniczny opis działania napisanego na potrzeby projektu oprogramowania zawierają pliki z katalogu   Dokumentacja techniczna.

## Spis folderów i plików znajdujących się na płycie CD:

Prezentacje – katalog zawierający prezentację, na podstawie której użytkownik może poznać ogólny sposób działania projektu oraz wygląd interfejsu

Instrukcje dla użytkowników – instrukcje instalacji i użytkowania

Instrukcja uruchamiania projektu.doc – najważniejszy dokument, opisuje szczegółowo sposób instalacji wszystkich komponentów projektu, a także informuje o potencjalnych problemach (tylko dla administratora)

Instrukcja korzystania z interfejsu www.doc – instrukcja pokazująca jak zarządzać szklarniami i czujnikami, jak nawiązać komunikację z pierwszym mikrokontrolerem oraz jak przeglądać wyniki obliczeń (zarówno dla użytkowników, jak i administratora)

Instrukcja programowania mikrokontrolera.doc – plik pokazujący sposób konfigurowania stanowiska do programowania mikrokontrolera (tylko dla administratora)

Programy i kody źródłowe – oprogramowanie napisane na potrzeby projektu, wraz z kodami źródłowymi

Oprogramowanie mikrokontrolera – program działający pod kontrolą mikrokontrolera, ten katalog będzie potrzebny tylko w przypadku programowania układu

Oprogramowanie strony www – skrypty PHP tworzące interfejs www, potrzebne przy instalacji serwera WWW

Dodatkowe oprogramowanie – wszystkie aplikacje potrzebne do działania projektu, ściąganie z Internetu ich nowszych wersji nie jest zalecane

Dokumentacja techniczna – pliki przeznaczone dla osób zainteresowanych sposobem działania projektu

Opis techniczny interfejsu www.doc – krótki opis tego, jak jest zbudowany interfejs www używany w projekcie

Opis używanych protokołów i zasady działania czujników.doc – szczegółowo opisane protokoły transmisji oraz zasady działania użytych czujników